## Slide 1
Sous la supervision de M. Pierre BON
Projet PIMS: Traitement d’image
pour le microscope
HERVEAU Killian MAU Adrien
VARIN Briséis

## Slide 2
Introduction
fluorescence
Limité par la diffraction
Résolution latérale max ~ 200nm
Résolution basée sur la localisation unique : ~ 20nm
Microscopie classique
Eclairage Köhler, diffusion, contraste de phase…
Microscopie de fluorescence, dont PALM
Activation de photoémetteurs

## Slide 3
Introduction:
Microscopie de fluorescence: capteur et traitement
Fluorescence => petite quantité de lumière => RSB élevé
La précision du pointé dépend de plusieurs bruits:
Impact des photons non uniforme
lumière parasite
fluorophores non homogènes
courant d’obscurité (diodes du capteur)
Méthodes numériques:
Augmentation de contraste
Filtrage gaussien ou médian
Déconvolution de la PSF, ou/et de l’image du bruit par le réseau.

## Slide 4
Objectif:
- positionnement axial (image nette)
- positionnement transversal (image centrée)
Données:
  - images de calibrations
  - images de mesure
  - images en situation
Avec quelle précision peut on localiser un émetteur fluorescent ? Quels traitements et solutions faut-il envisager ?

## Slide 5
Données:

## Slide 6
I Traitements préliminaires
II Châble
III Détermination de la position axiale

## Slide 7
I. Traitements préliminaires
Rehaussement de contraste:
+ Filtrage du fond (on enlève la médiane)
Pas de bruit poivre et sel, on ne fait pas de filtrage médian
Filtrage de Wiener envisagé, mais il abîme les fréquences qui nous intéressent, et il est difficile de déterminer l’objet à obtenir.

## Slide 8
I. Traitements préliminaires
Hyper-gaussienne 2D
Vue de coupe
Différence de deux hypergaussiennes : Sélection des interfranges

## Slide 9
II.
Détermination de la position transversale
Tâche d’Airy: on se concentre sur le centre de l’image (hautes fréquences non importantes). Suppression des fréquences supérieures à la fréquence de coupure du microscope.
Sélection de la tâche centrale. Utilisation d’un fit gaussien. La tâche d’Airy contient des informations sur la localisation dans un plan, mais aussi sur le positionnement axial.

## Slide 10
II.
Détermination de la position transversale
Détermination de la position en x

## Slide 11
Création de courbes de calibrations:
Pour cette courbe la position transverse importe peu et les fréquences du réseau peuvent gêner:
On supprimera la phase de l’image afin de distinguer clairement le pic Airy central de l’image d’interférence, celle-ci sera enlevée avec un masque hypergaussien.
Détermination de la position axiale:

## Slide 12
Conservation des fréquences mais pas de la phase.
Elimination de la phase de l’image:

## Slide 13
II.
Création de courbes de calibrations:
Interfrange de l’image du réseau: Contient des informations sur le positionnement axial. On peut se passer de la phase de l’image. Les fréquences correspondant au réseau sont plus élevées que la fréquence de coupure du microscope ? On coupe le centre de l’image?

## Slide 14
II. Traitements préliminaires
Création de courbes de calibrations:

## Slide 15
II. Traitements préliminaires
Projection des points sur la courbe de calibration:

## Slide 16
III. Détermination de la position axiale

## Slide 17
Pour aller plus loin:
Le fond créé une interférence non désirée avec le réseau
Elimination des pics fréquentiels dans l’espace de Fourier

## Slide 18
Conclusion:
Blablabla on a rencontré tel pb Qu’on a résolu avec ça
Mais du coup autre pb et ca va un peu
Il reste encore, à partir d’images expérimentales contenant plusieurs tâche, à isoler les tâches pour effectuer des traitements respectifs.
Notre travail pourra ouvrir la voie à de nouvelles méthodes de super-résolution en microscopie, et à la reconstitution 3D d’échantillons.

## Slide 19
  Merci pour votre attention