## Slide 1
Sous la supervision de M. Pierre BON
Projet PIMS: Traitement d’image
pour le microscope
HERVEAU Killian MAU Adrien
VARIN Briséis

## Slide 2
Introduction
fluorescence
Limité par la diffraction
Résolution latérale max ~ 200nm
Résolution basée sur la localisation unique : ~ 20nm
Microscopie classique
Eclairage Köhler, diffusion, contraste de phase…
Microscopie de fluorescence, dont PALM
Activation de photoémetteurs
Fluorescence => petite quantité de lumière => RSB élevé

## Slide 3
Objectif:
- positionnement axial (image nette)
- positionnement transversal (image centrée)
Données:
  - images de calibrations
  - images de mesure
  - images en situation
Avec quelle précision peut on localiser un émetteur fluorescent ? Quels traitements et solutions faut-il envisager ?

## Slide 4
Données:

## Slide 5
I Traitements préliminaires
II Utilisation de la tâche d’Airy
III Détermination de la position axiale

## Slide 6
Traitements préliminaires
Rehaussement de contraste:
+ Filtrage du fond (on enlève la médiane)
Pas de bruit poivre et sel, on ne fait pas de filtrage médian
Filtrage de Wiener envisagé, mais il abîme les fréquences qui nous intéressent, et il est difficile de déterminer l’objet à obtenir.

## Slide 7
Traitements préliminaires
Hyper-gaussienne 2D
Vue de coupe
Différence de deux hypergaussiennes : Sélection des interfranges
Alternative: faire un fit gaussien et soustraire la gaussienne à l’image.

## Slide 8
Utilisation de la tâche d’Airy
Détermination de la position transversale
Tâche d’Airy: on se concentre sur le centre de l’image (hautes fréquences non importantes). Suppression des fréquences supérieures à la fréquence de coupure du microscope, sélection de la tâche centrale. Utilisation d’un fit gaussien.

## Slide 9
Utilisation de la tâche d’Airy
Détermination de la position transversale
Détermination de la position en x
Image calibration à 700nm
La tâche d’Airy contient des informations sur la localisation dans un plan, mais aussi sur le positionnement axial.

## Slide 10
Création de courbes de calibrations:
Pour cette courbe la position transverse importe peu et les fréquences du réseau peuvent gêner:
On supprimera la phase de l’image afin de distinguer clairement le pic Airy central de l’image d’interférence, celle-ci sera enlevée avec un masque hypergaussien.
Utilisation de la tâche d’Airy

## Slide 11
Détermination de la position axiale

## Slide 12
Traitement fréquentiel préliminaire
Conservation des fréquences mais pas de la phase.
Elimination de la phase de l’image:

## Slide 13
Détermination des barycentres
Seuillage par rapport à une gaussienne
Méthode1 : Seuillage des images dans le domaine réel

## Slide 14
Méthode1 : Seuillage des images dans le domaine réel
Détermination de l’écart entre les barycentres → interfrange
Courbe de la fréquence selon la profondeur
Cette méthode n’a pas encore abouti

## Slide 15
Avantages et inconvénients des deux méthodes
Fourier : précis mais lent
Seuillage : rapide mais moins précis…

## Slide 16
Pour aller plus loin:
Expérimentalement, on capte une interférence non désirée avec le réseau
Détection et élimination des pics fréquentiels dans l’espace de Fourier
fréquence
valeur
Espace de Fourier après traitement

## Slide 17
Pour aller plus loin:
Création d’une Graphical User Interface :

## Slide 18
Conclusion:
Pour l’instant:
  Précision transverse: ~30nm mais erreurs isolées de pointé
  Précision axiale: ~100nm
Il reste à faire:
  Isoler les tâches d’image expérimentale, pour effectuer des traitements respectifs.
  Améliorer les algorithmes de courbe de calibration.

## Slide 19
  Merci pour votre attention