## Slide 1
Sous la supervision de M. Pierre BON
Projet PIMS: Traitement d’image
pour le microscope
HERVEAU Killian MAU Adrien
VARIN Briséis

## Slide 2
Objectif:
- positionnement axial (image nette)
- positionnement transversal (image centrée)
- reconstitution 3D
Données:
  - images de calibrations
  - images de mesure
  - images en situation
Images pour z=900

## Slide 3
I Etat de l’art
II Travail réalisé
III Détermination de la position

## Slide 4
Etat de l’art:
Microscopie de fluorescence: propriétés
fluorescence
Limite de diffraction
Résolution latérale max ~ 200nm

## Slide 5
Etat de l’art:
Microscopie de fluorescence: capteur et traitement
Fluorescence => petite quantité de lumière => RSB élevé
La précision du pointé dépend de plusieurs bruits:
Impact des photons non uniforme
lumière parasite
courant d’obscurité (diodes du capteur)
Méthodes numériques:
Augmentation de contraste
Filtrage gaussien ou médian
Déconvolution de la PSF
Estimation de l’objet

## Slide 6
Etat de l’art:
Microscopie utilisée: microscopie STORM

## Slide 7
II. Travail réalisé
  Manipulation des images :
  Lecture d’images binaires
  Variation de la profondeur -> slider

## Slide 8
II. Travail réalisé
Application d’un filtre de Wiener
Nécessité d’un traitement préalable
Centrage
Elimination des basses fréquences
Filtre de Wiener par rapport aux images de calibration

## Slide 9
III. Détermination de la position
  A partir des images filtrées :
  Recherche de l’image la plus petite et la plus précise
  Autres idées :
  Exploitation des franges
  Amélioration du filtrage

## Slide 10
Image de départ
Image de départ
+
(x0,y0), variance, offset
Image masquée par le masque hyper gaussien
Image approximée avec phase annulée
Image approximée par une gaussienne
Image masquée sans haute fréquence
Image filtrée par filtre de Wiener
II. Travail réalisé
Organigramme du travail effectué

## Slide 11
Conclusion:
  Traitement du bruit de fond et de caméra presque terminé
  Pour la suite: établir une méthode de détermination de z

## Slide 12
  Merci pour votre attention